## Slide 1: 数字莫尔三维测量及精度分析
答辩人 张凡
指导老师 袁自钧 副教授
2019 年 5 月30日
Notes: 谢谢袁老师的介绍！评委老师们好，我是答辩人张凡，来自电物学院，专业是应用物理。
我的毕设是关于数字莫尔三维测量及精度分析。

## Slide 2
研究背景
理论依据
研究过程
总结
1.绪论
2.相位-高度关系
3.实物系统校准
4.生成数字莫尔条纹
5.计算相位分布
6.结论
Notes: 莫尔三维测量是在物体上产生莫尔条纹。然后通过莫尔条纹得到待测物体高度分布的技术。
数字莫尔三维测量测量传统莫尔三维测量中的莫尔测量的产生，计算高度分布的两个步骤转移到计算上处理。
我的答辩第一部分介绍了莫尔三维测量的发展。
第二部分讨论了将莫尔条纹和物体等高线的关系。
第四部分演示了数字莫尔条纹的产生。
第五部分讨论了如何处理产生的数字莫尔条纹最后得到物体的高度分布。
最后一份部分总结我的毕业论文，给出了我研究的结果和缺陷。
首先来看看传统的莫尔测量方法。

## Slide 3: 研究背景
数字莫尔三维测量及精度分析
Takasaki, H. (1970). "Moiré topography." Applied Optics 9(6): 1467-1472.
Notes: 最早期的莫尔测量在物体上直接产生莫尔条纹，然后由人工定标得出登高线和级次。
按照产生莫尔条纹方式分为投影莫尔三维测量和阴影莫尔三维测量。
我们首先来看阴影投影

## Slide 4: 研究背景
Kao, Imin, and Fu-Pen Chiang. "Shadow moire surface measurement using talbot effect." U.S. Patent No. 6,731,391. 4 May 2004.
传统莫尔三维测量方法
  阴影莫尔三维测量
  投影莫尔三维测量
莫尔测量最新进展
Notes: 阴影莫尔三维测量是利用光栅和光栅的影子重叠形成莫尔条纹。
专利发表利用计算机处理阴影莫尔三维测量得到的莫尔等高线。

## Slide 5: 研究背景
传统莫尔三维测量方法
  阴影莫尔三维测量
  投影莫尔三维测量
莫尔测量最新进展
Mohammadi, Fatemeh. "3D optical metrology by digital moiré: Pixel-wise calibration refinement, grid removal, and temporal phase unwrapping." (2017).
Notes: 阴影莫尔三维测量是利用光栅和光栅的影子重叠形成莫尔条纹。
专利发表利用计算机处理阴影莫尔三维测量得到的莫尔等高线。

## Slide 6: 研究背景
传统莫尔三维测量方法
  阴影莫尔三维测量
  投影莫尔三维测量
莫尔测量最新进展
Feng, Shijie, et al. "Fringe pattern analysis using deep learning." Advanced Photonics 1.2 (2019): 025001.
Notes: 今年年初也有南京理工大学学者学者深度学习来处理得到的条纹投影图片。
但由于实验环境的限制，没有计算得GPU，本论文未向这一方向深入研究。
莫尔条纹为什么可以得到物体的高度信息，首先要讨论相位高度关系。

## Slide 7: 二 . 理论依据
相位高度关系
实物系统校准

## Slide 8: 二 . 理论依据
相位高度关系
实物系统校准

## Slide 9: 相位-高度关系
被测点在X-Z平面之外的三角测量法
Notes: 【使用激光笔】
三角形ABO和CBO相似
三角形ODN和MEO相似
对任何待测点成立
高度分布和条纹相位分布的相位分布关系

## Slide 10: 二 . 理论依据
相位高度关系
实物系统校准

## Slide 11: 实物系统校准
当高度变化较小时，莫尔波长可由投影仪-相机光轴夹角和投影条纹周期确定
Notes: 【使用激光笔】
当H≫h时，可将分母中的常数项忽略。整理可得
就是说，一个莫尔波长的高度变化，对应相位变化2π。
线性校准过程

## Slide 12
高度变化范围过大，条纹周期L减小，莫尔波长不能视为恒定值
Notes: 【使用激光笔】
在被测高度变化处于周期尺度范围内，投影条纹可看作恒定大小，K可看作常数。当高度变化范围更大时，投影仪对投射出的条纹图样具有放大或缩小作用，会使条纹周期L发生变化。随着高度增加，条纹图样缩小，条纹周期L减小，莫尔波长减小。反之，条纹周期L变大，莫尔波长变大。

## Slide 13: 研究过程

## Slide 14: 研究过程
数字摩尔条纹的产生
  条纹叠加
  高频条纹滤除
计算相位分布
  相位提取
  相位展开

## Slide 15: 数字莫尔条纹的产生
(a)
(b)
(c)
数字莫尔条纹的产生：(a)待测物体原型；(b)经过物体高度分布扭曲的投影条纹；(c)和同频率条纹叠加产生的含有高频噪声的莫尔图样
Notes: 【使用激光笔】
数字莫尔条纹生成需要同周期的条纹和捕捉到的图像这二者的灰度矩阵元素对应相乘，从而得出含有高频噪声的莫尔图样。在图11(c)中，可观察到有与物体等高线对应的莫尔条纹。未出现莫尔现象处的相位与参考平面的相位差相同。

## Slide 16: 研究过程
数字摩尔条纹的产生
  条纹叠加
  高频条纹滤除
计算相位分布
  相位提取
  相位展开

## Slide 17
3ds Max设置图
Notes: 【使用激光笔】
与实物测量系统不同的是，本论文使用了3ds Max三维仿真软件和MATLAB科学计算环境产生莫尔条纹。如图12，在场景导入或创建被测物体。然后，离物体2.5m处，设置摄像机和方向灯。然后，调节摄像机的视场角和焦距，使视场完全覆盖所测物体。调节方向灯的光阑参数，使投影范围大致和摄像机成像范围重合。在方向灯的高级选项中的映射选项，选择相位图，选择投影条纹投射。最后渲染得到捕捉图像。本论文仿真环境下的几何参数：相机-投影仪光轴夹角为7°，相机-投影仪距离为32厘米，投影仪-相机平面距参考平面距离为2.5米。渲染得到图像导入到MALTAB，灰度化处理后，作为矩阵保存

## Slide 18: 研究过程
数字摩尔条纹的产生
  条纹叠加
  高频条纹滤除
计算相位分布
  相位提取
  相位展开

## Slide 19
(a)
(b)
(c)
(d)
叠加条纹初始相位为0，，，的，含有高频条纹的莫尔图样
Notes: 【使用激光笔】
在相位提取中，需要4张初始相位不同的莫尔图样，来计算折叠相位分布。由于这4张莫尔图样，是在原捕捉图像上，通过叠加不同初始相位的同周期条纹得到。所以，数字莫尔三维测量只需捕捉一张图像，就能得到一张折叠相位图像。这是数字莫尔三维测量的一大优势，并为其提供了测量变形中，或运动中物体的潜力。
单上面四张图都有高频条纹, 如何滤除

## Slide 20
平稳小波变化
分解层1水平系数
分解层2水平系数
分解层2水平系数
…….
傅里叶滤波
傅里叶滤波
傅里叶滤波
平稳小波逆变化
Notes: 【使用激光笔】
MATLAB二维平稳小波变换
平稳小波变换，和离散小波变换不同，每经过高通滤波器或低通滤波器，都伴随一个上采样过程，最终得到的变换结果和原始数据个数一致。虽然实现平稳小波变化的方法较多，但均属于非抽取变换。在变化后，结果和原始数据维度相同[25, 26]。同时，平稳小波变化具有时移不变性，即将信号t(x)平移到经过平稳小波变换的结果相同。这一性质对于噪声消除极为重要。
在每一分解层，一维小波变换通过高通滤波器和低通滤波器，不断将信号二分成子带。二维小波变换则是分别在每一行和每一列，进行一维小波变换。
【使用激光笔】
MATLAB二维平稳小波变换
平稳小波变换，和离散小波变换不同，每经过高通滤波器或低通滤波器，都伴随一个上采样过程，最终得到的变换结果和原始数据个数一致。虽然实现平稳小波变化的方法较多，但均属于非抽取变换。在变化后，结果和原始数据维度相同[25, 26]。同时，平稳小波变化具有时移不变性，即将信号t(x)平移到t(x−𝑥_0)经过平稳小波变换的结果相同。这一性质对于噪声消除极为重要。
在每一分解层，一维小波变换通过高通滤波器和低通滤波器，不断将信号二分成子带。二维小波变换则是分别在每一行和每一列，进行一维小波变换。

## Slide 21
(a)
(b)
(c)
(d)
平稳小波傅立叶滤波林肯脸条纹叠加图：(a)第三层水平分解系数；(b)滤波后第三层分解层水平系数；(c)图(a)中系数傅立叶变化后的频谱幅度；(d)图(c)中频谱经过低通滤波后的频谱幅度
Notes: 【使用激光笔】
如图所示，(a)是由平稳小波变换中第三分解层的水平系数，可见经过三次滤波后，叠加和物体高度分布扭曲的高频条纹集中水平系数中。
图(c)是该水平系数经傅立叶变化后，频谱的幅度分布。
在图(c)中，只在竖向频率出现较高幅度分布，符合低通滤波算法部署时的假设——无需对水平空间频率滤波。
在图（c)对应频率分布每一列乘以标准差为10，平均值为0的高斯函数取样序列便得到了图16(d)的频率分布。
图(d)是经低通滤波后的频谱幅度图。
在图(b)中，可观察到莫尔等高线。

## Slide 22
经过平稳小波变换-傅里叶滤波后的莫尔图样，已无高频条纹
Notes: 【使用激光笔】
最后，将经过低通滤波后的水平系数和其他系数，回带到MATLAB平稳小波逆变化中，得到最终强度分布结果。
图中由明显莫尔条纹分布

## Slide 23: 研究过程
数字摩尔条纹的产生
  条纹叠加
  高频条纹滤除
计算相位分布
  相位提取
  相位展开

## Slide 24
(a)
(b)
(c)
(d)
叠加条纹初始相位为0，，，的，已滤除高频条纹的莫尔图样
Notes: 【使用激光笔】

## Slide 25: 研究过程
数字摩尔条纹的产生
  条纹叠加
  高频条纹滤除
计算相位分布
  相位提取
  相位展开

## Slide 26
Notes: 【使用激光笔】
可以用不同初始相位表达莫尔条纹
根据和差化积公式，可以得到
相位分布
但这个相位分布有问题

## Slide 27
由四张不同相位的莫尔条纹代入相位计算公式得到的折叠相位
Notes: 该公式是莫尔三维测量外差法求相位分布的方法。其中为平移一个像素，所对应的相位。将经过滤波的强度分布矩阵带入上式，可得相位分布。该相位分布和被测物体高度并不是直接对应，并出现多个断带(不连续处)而被测物体高度无此突变。在利用(6.7)式，得出相位分布时，由于函数所的求出相位范围处于
通过判断(6.7)式中分子分母符号，可将上述范围延拓到。
但此范围仍不能和物体高度分布一一对应。这一相位分布称为折叠相位，需经过相位展开，和高度转换得出最终被测物体的三维模型。
该公式是莫尔三维测量外差法求相位分布的方法。其中δ为平移一个像素，所对应的相位。将经过滤波的强度分布矩阵带入上式，可得相位分布。该相位分布和被测物体高度并不是直接对应，并出现多个断带(不连续处)而被测物体高度无此突变。在利用(6.7)式，得出相位分布时，由于arctan函数所的求出相位范围处于 [−𝜋/2,𝜋/2]
通过判断(6.7)式中分子分母符号，可将上述范围延拓到[−π,π]。
但此范围仍不能和物体高度分布一一对应。这一相位分布称为折叠相位，需经过相位展开，和高度转换得出最终被测物体的三维模型。

## Slide 28: 研究过程
数字摩尔条纹的产生
  条纹叠加
  高频条纹滤除
计算相位分布
  相位提取
  相位展开

## Slide 29
Notes: 在上式子中，分别对应这莫尔波长,而且。相对与同一高度分布，小莫尔波长的相位分布应超前于大莫尔波长的相位分布。但在折叠相位分布里，相位限制在一个周期内。因此，当小莫尔波长的相位分布相对与大莫尔波长的相位分布出现延迟时，既是相位出现折叠时。此时，参考相位加一个周期。
在上式子中，𝛷_1，𝛷_2分别对应这莫尔波长𝜆_1，𝜆_2,而且𝜆_1<𝜆_2。相对与同一高度分布，小莫尔波长的相位分布应超前于大莫尔波长的相位分布。但在折叠相位分布里，相位限制在一个周期内。因此，当小莫尔波长的相位分布相对与大莫尔波长的相位分布出现延迟时，既是相位出现折叠时。此时，参考相位加一个周期。

## Slide 30
(a)
(b)
(c)
(d)
林肯脸测量结果：(a)条纹周期6个像素的折叠相位；(b)条纹周期8个像素的折叠相位；(c)条纹周期10个像素的折叠相位；(d)利用莫尔波长得到的展开相位；
相位分布计算
Notes: 图23中使用了6像素，8像素，10像素为周期的条纹投影到被测物体，林肯脸雕塑上。图23(a)(b)(c)是有投影条纹后捕捉的三张图像得到的折叠相位。对比这三张图，可以看出，当条纹周期较小，得出的莫尔条纹圈数较多。这意味着利用周期短条纹投影，可以得到更高的灵敏度。但同时需注意，莫尔波长的相对波长能覆盖被测物体高度范围。

## Slide 31
数字莫尔三维测量方法得到的林肯脸三维重建模型
Notes: 【使用激光笔】
林肯脸的三维重建模型，可以观察到相机光轴平行的部分，无法得到准确的高度模型，这也是在固定方向上使用数字莫尔三维测量的一个缺陷。

## Slide 32: 总结
提出了一个时间系统的线性校准过程
实现了数字莫尔条纹的产生和滤波
实现了相位的提取和展开
MATLAB自带GPU array 加速
多种滤波方法的尝试
Notes: 【】
我的毕业论文讨论了相位-高度的映射关系
完成数字莫尔测量中，产生莫尔条纹，计算高度分布的各个步骤
我的工作由如下的缺陷
首先是没有使用MALTAB 自带的GPU矩阵对象加速运算，由于第一版程序固定的时候，电脑上没有可以使用CUDA的显卡，就没使用该对象。
但是，一旦使用该对象，则运算过程中需要保持一致，否则对象转换浪费时间。
其次，本文实现的滤波方法需要针对具体测量模型调参，这也是本文的缺陷这一，未能针对高频噪声的滤除提出使用范围更广但参数更少的算法。