## Slide 1
 | 三坐标测量机 | 结构光
安装校准 | 一次性安装校准，但费用贵 | 无需安装，移动设备需校准
适用表面 | 坚硬，粗糙细腻都可 | 坚硬柔软都可，不反光，突变不多
量程 | 固定，有设备尺寸决定 | 较大，有投影图样和设备分辨率决定
算法难度 | 前期路径规划，NP问题 | 后期图像处理，可借助GPU并行处理
成本 | 非常昂贵，维护成本高 | 较昂贵，但设备普及
便携 | 由于测量精度要求，无法随意移动 | 部分方案，可随意移动
精度 | 非常高 | 还原三维模型，精度差
时间 | 前期路径规划时间长，测量时间长 | 测量时间短，处理时间较长
表 1三维测量方法对比